## Slide 1: Monitoramento da qualidade de estações de referência GNSS utilizando PPP em tempo real
Weverton da Costa Silva
João Francisco Galera Monico
Rafael Silva Santos
Ítalo Tsuchiya
Rogério Takeshi Oyama
UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia

## Slide 2: Objetivo
Avaliação da qualidade de uma rede de estações GNSS de referência a partir do PPP em tempo real.
Desenvolvimento de ferramenta de visualização do status de qualidade de cada estação.
Análise de desempenho diário das estações.

## Slide 3: Redes ativas de estações GNSS de referência
Conjunto de receptores GNSS que coletam dados continuamente, podendo ser utilizados para:
cálculo de correções de órbitas e relógio dos satélites;
fornecer dados para a materialização de referenciais geodésicos;
o monitoramento e aplicações de geodinâmica;
disponibilizar dados para os usuários realizarem posicionamento com GNSS, entre outros.
Podemos citar como redes ativas: RBMC; GNSS-SP; RIBaC; INCT-NAVAer; LISN;...

## Slide 4: Disponibilidade de dados das redes GNSS
Em redes ativas de estações GNSS de referência, como gestores e usuários podem monitorar a qualidade dos dados de uma determinada estação em tempo real?
Disponibilidade de dados?
Precisão esperada?
Predição de ocorrência de erros sistemáticos?
Avisar sobre a degradação das observações?

## Slide 5: Metodologia do RtQM
Monitoramento da qualidade das estações de referência pelo método PPP em tempo real, analisando discrepâncias e precisão das coordenadas.
Orbit/Clock Correction
Broadcast Ephemeris
Observations (Ref. Stations)
BNC
Decoder
PPP
Settings
PPP
Solutions
Epoch
Coordinates
Sigmas
PPP-RtQM
PPP-Real time Quality Monitoring
Discrepancies
Quality indicator
Map indicator
....

## Slide 6: Configurações do PPP em tempo real no BNC
Observável ion-free GPS & GLONASS
Caster UNESP GNSS-SP: PPTE0, ROSA0, SPTU0, SPAR0 e SPDR0
Fluxos de correções: IGS03 e RTCM3EPH
Coordenadas a priori da Realização SIR17P01 atualizadas para a época 2019,7
Precisão das coordenadas a priori: E e N=0,02m ; U=0,05m
Limiares das coordenadas: E e N: 0,50m; Up: 0,10m

## Slide 7: Resultados

## Slide 8: Considerações Finais
Implementação de ferramentas de análises no domínio das observações como: geometria de satélites, intensidade e potência do sinal.

## Slide 9: Obrigado wevertondacostae@gmail.com
Laboratório de Geodésia Espacial – UNESP
bit.ly/gegeunespbr
INCT Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea
http://inct-gnss-navaer.fct.unesp.br